## Slide 1
Profesor:
Emiliano F. Alba Blanco
Profesor Auxiliar ISPJAE Cuba
emiliano@automatica.cujae.edu.cu
Procesamiento Digital de Señales
Bibliografía Básica:
Discrete Time Signal Processing
Alan V. Oppenheim
Ronald W. Schafer
Prentice Hall 1989.
Statistical and Adaptive Signal Processing - Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering and Array Processing.
Dimitris G. Manolakis. 2005

## Slide 2
Circuitos III
Digital Signal Processing
Sanjit K. Mitra, McGraw Hill 1998.
Digital Signal Processing
Principles, Algorithms and Applications, John G. Proakis and Dimitris G. Manolakis.
Bibliografía Adicional:

## Slide 3
Actividad I:
Titulo:
Sistemas y Señales Discretas en el Tiempo
Sumario:
Introducción a la asignatura.
Señales Discretas.
Operaciones con Señales Discretas.
Sistemas Discretos. Clasificación.
Respuesta al Impulso
Respuesta a Cualquier estímulo. Estabilidad
Bibliografía
Pg 1- 33

## Slide 4
Introducción

## Slide 5
Sistemas y Señales en el tiempo
Sistemas y Señales en la frecuencia
Transformada Z y Función de Sistemas
Respuesta de frecuencia.
Cambio de la razón de muestreo
Realización de estructuras
Realización de sistemas Discretos, Aproximaciones .
Diseño de sistemas Recursivos y No Recursivos.
Aplicaciones.
Utilización de Matlab
Temas del Curso

## Slide 6
Señal

## Slide 7
Señal
Primera definición
Función determinística o no
Contiene información en la variación de algún parámetro, sobre el estado de un sistema Físico.
Segunda Definición
Función matemática de una o varias variables independientes
Una generalmente el tiempo, y una variable
dependiente.

## Slide 8
Clasificación de las señales
Señal
Señal Determinística
Señal no Determinística
Periódicas
No estacionaria
No periódicas
Estacionaria
No Ergódicas
Ergódicas

## Slide 9
Clasificación de las señales
Señal
Continua o Analógica
Discreta o Digitales

## Slide 10
Señal eléctrica
La variable dependiente:
Voltaje, Corriente, Campo eléctrico o magnético.
La variable independiente puede ser una o varias.
Si es una variable independiente:
f=f(t)
Si son dos variables independientes:
f=f(x,y)
Si son tres variables independientes:
f=f(x,y,t)
ECG Audio
Una Foto
Video

## Slide 11
Variables Independientes
Continuas
Discretas
Variables Dependientes
Continuas
Discretas

## Slide 12
Si ambas variables, la dependiente y la independiente son continuas, la señal es:
Si ambas variables, la dependiente y la independiente son discretas, la señal es:
Continua o Analógica.
Discreta o Digital

## Slide 13
Señal analógica

## Slide 14
Señal Discreta

## Slide 15
Señal Discreta
T
fm=1/T

## Slide 16
Señal Discreta Por Columnas
Es un Fichero, un Archivo de Números
0.9003 -0.5377 0.2137 -0.0280 0.7826 0.5242 -0.0871 -0.9630 0.6428 -0.1106
0.2309 0.5839 0.8436 0.4764 -0.6475 -0.1886 0.8709 0.8338 -0.1795 0.7873
-0.8842 -0.2943 0.6263 -0.9803 -0.7222 -0.5945 -0.6026 0.2076 -0.4556 -0.6024
-0.9695 0.4936 -0.1098 0.8636 -0.0680 -0.1627 0.6924 0.0503 -0.5947 0.3443
0.6762 -0.9607 0.3626 -0.2410 0.6636 0.0056 0.4189 -0.1422 -0.3908 -0.6207
-0.6131 0.3644 -0.3945 0.0833 -0.6983 0.3958 -0.2433 0.7200 0.7073 0.1871
-0.0069 0.7995 0.6433 0.2898 0.6359 0.3205 -0.3161 -0.4205 -0.3176 0.0682
0.4542 -0.3814 0.6770 0.1361 -0.2592 0.4055 0.0931 -0.1102 0.3891 0.2426
0.5896 0.9137 0.0452 0.7603 -0.6541 0.9595 -0.4571 -0.4953 0.7515 0.4746
-0.7270 -0.9765 0.7878 -0.6017 -0.4026 0.3229 -0.4312 -0.0616 -0.8704 0.9767

## Slide 17
Las señales se deben procesar para
Extraer de ellas información
Mejorar sus cualidades
Transmitirlas
Guardarlas
Para otro fin
El desarrollo de sistemas de procesamiento es importante, para transformar la señal en otra mejor que la original para un fin propuesto.

## Slide 18
Los procesamientos más frecuentes son:
Atenuación
Amplificación
Compresión
Modulación
Demodulación
Filtrado
Ecualización
Otros

## Slide 19
En dependencia de cómo sea la entrada y la salida, los sistemas se clasifican en:
Analógicos o Continuos
Digitales o Discretos
Sistemas para el procesamiento de una señal

## Slide 20
Sistemas
Analógico o continuos:
Señales de entrada y salida analógicas
Digitales o discretos:
Señales de entrada y salida discretas.

## Slide 21
Transd
Filtro
Transd
Filtro
Entrada
Salida
Sistema Analógico
Limita ancho banda
Elimina ruido
Limita ancho banda
Elimina ruido
Parámetro físico
A
Señal Eléctrica
Señal Eléctrica
A
Parámetro físico
Cualquier sistema tiene como diagrama

## Slide 22
Sistema Digital
Discreto
A/D
D/A
Transd
Filtro
Entrada
Transd
Filtro
Salida
Sistema analógico
Limita ancho banda
Elimina ruido y solapamiento
Limita ancho banda
Elimina ruido
Y fm
Parámetro físico
A
Señal Eléctrica
Señal Eléctrica
A
Parámetro físico
Analógico
Digital
Digital
Analógico
Cualquier sistema tiene como diagrama

## Slide 23
Transd
Filtro
Transd
Filtro
Entrada
Salida
Sistema Digital
A/D
D/A
Tarjeta de Acondicionamiento

## Slide 24
Sistema Digital
Entrada x(n)
Salida y(n)
Fichero Números
Fichero de Números
y(n)=T{x(n)}

## Slide 25
El PDS es una mezcla de
SoftWare y HardWare
Transd
Filtro
Transd
Filtro
Entrada
Salida
A/D
D/A
Computadora
DSP
FPGA
Tarjeta de Adquisición
Sistema Digital
Acondicionamiento
de señal

## Slide 26
Computadora
DSP
FPGA
Entrada
Salida
Sistema Discreto
Mas SoftWare

## Slide 27
Acondicionamiento de señal
Sensor o
transductor
Amplificador de
Instrumentación
Filtro
Activo
Amplificador de
Ganancia

## Slide 28
CONVERSOR A/D
5
10
15
20
25
30
-0.5
0
0.5
5
10
15
20
25
30
-0.5
0
0.5
Muestreador
Cuantificador

## Slide 29
5
10
15
20
25
30
-0.5
0
0.5
5
10
15
20
25
30
0
Conversor D/A

## Slide 30
Las señales discretas se representan por una secuencia de números, una sucesión en la que el número enésimo se denota por x(n).
Se escribe formalmente por
x(n)=x(nT)={x(n)}={x(nT)}={...3; -5; 2; -1,2; ...}
UN FICHERO
5
10
15
20
25
30
-0.5
0
0.5

## Slide 31
Ejemplo
Función aleatoria generada con Matlab con instrucción
Función RAND
rand(M,N) matriz de números aleatorios de M filas, N columnas .
x=rand(1,500)-0.5 % señal aleatoria de 500 muestras
Función STEM
STEM Plotea una secuencia discreta.
stem(x,'.k') % plotea la secuencia x, con puntos negro

## Slide 32
x(n)
n

## Slide 33
Señales Discretas Importantes

## Slide 34
Función Impulso Unitario
Propiedad de muestreo de la función impulso
x(n)
n
k

## Slide 35
Función Paso Unitario.
Relación entre el Paso y el Impulso Unitario
n
x(n)
k

## Slide 36
Función Muestreo Unitario.
n
1
δ(n+1)
-1
n
1
δ(n-1)
1
n
1
δ(n-2)
2
n
1
δ(n)

## Slide 37
x(n)
n
M
2M

## Slide 38
Operaciones con señales discretas

## Slide 39
Producto de 2 Secuencias
x
x
Producto por una Constante
Producto de la
muestra 0 de f por la muestra 0 de g, muestra 1 por muestra 1 y
así sucesivamente. Matlab .*
f=[2 3 1],
g=[2 2 1],
h=f.*g
f = 2 3 1
g =2 2 1
h =4 6 1

## Slide 40
+
Suma de la
muestra 0 de f con la muestra 0 de g, muestra 1 con muestra 1 y
así sucesivamente. Matlab +
f=[2 3 1],
g=[2 2 1],
h=f+g
f = 2 3 1
g =2 2 1
h =4 5 2
Σ

## Slide 41
x(n)
n
y(n)
n
k

## Slide 42
R=5
s=0.5-rand(20,1); % genera señal aleatoria de 20 valores
x=zeros(length(s)+R,1); % matriz x de ceros de 20+R filas y una % columna
y=zeros(length(s)+R,1);
x(1: length(s))=s(1: length(s));
subplot(211);stem([0:length(x)-1],x, '.k');title('Fichero x(n)')
y(R+1: length(y))=x(1: length(s));
subplot(212);stem([0:length(y)-1],y, '.k');
title('Fich Retardado y=x(n-R)')
Generar retardo con MatLab

## Slide 43
Gráficamente es

## Slide 44
Función ZEROS
ZEROS(M,N) Matriz de Mfilas y N columnas de ceros
Example:
y = zeros(2,3)
Función LENGTH
LENGTH(X) retorna la longitud del vector X.
Función SUBPLOT crea varios gráficos en un dibujo
SUBPLOT(m,n,p), gráfico p de m gráficos en n columnas
SUBPLOT(2,1,1), PLOT(x)
SUBPLOT(2,1,2), PLOT(y)

## Slide 45
Expresión Analítica de una Secuencia

## Slide 46
Sistemas Discretos

## Slide 47
+
x(n)
z(n)
y(n)=x(n)+z(n)
T
g(n)
g(n-1)
X
w(n)
k
kw(n)

## Slide 48
+
x(n)
z(n)
y(n)=x(n)+z(n)
T
g(n)
g(n-1)
w(n)
k
kw(n)

## Slide 49
+
x(n)
k*y(n-1)
y(n)=x(n)+ ky(n-1)
T
y(n)
y(n-1)
X
y(n-1)
k
ky(n-1)

## Slide 50
Aplicar un conjunto de Reglas
Esas reglas son sumas, productos y retardos.
Sistema
Discreto
Un programa

## Slide 51
Clasificación de los Sistemas.
Invariantes y no Invariantes en el tiempo.
Lineales y no Lineales.
Causales y no Causales.
Recursivos y no Recursivos.

## Slide 53
Causal
Cuando la respuesta en un instante no depende de los valores posteriores de la excitación, del estímulo
La respuesta hasta la muestra n depende solo de la muestra n y muestra anteriores a la muestra n.

## Slide 56
Sistemas LTI:
Son los sistemas Lineales e invariantes en el tiempo, son los sistemas que se verán en mayor parte del curso. Estos sistemas tienen un grupo de propiedades que se verán próximamente

## Slide 57
Representación de Sistemas Digitales.
Sistemas Analógicos
Ecuación diferencial

## Slide 58
Ecuación de Diferencia.
Despejando y(n)

## Slide 59
Representación de Sistemas Digitales.
Sistemas Analógicos
Sistema Discreto

## Slide 60
Ejemplo 1:
Para el siguiente sistema obtenga su ecuación de diferencia
+
x(n)
y(n)
T
k
x
A
B

## Slide 61
+
x(n)
y(n)
T
k
A
B
X
En A y(n-1)
En B ky(n-1)
Por último y(n)=x(n)+ky(n-1)

## Slide 62
+
x(n)
y(n)
T
k
A
B
X
Ejemplo 2:
Para el siguiente sistema obtenga su ecuación de diferencia

## Slide 63
En B x(n-1)
En A kx(n-1)
Por último y(n)=x(n)+kx(n-1)
k
+
x(n)
y(n)
T
A
B
X

## Slide 64
Ejemplo 3:
Para el siguiente sistema obtenga su ecuación de diferencia.
Propuesto
+
x(n)
y(n)
T
B
X
+
-A
X

## Slide 65
SISTEMA RECURSIVO
Su respuesta depende no solo del estímulo sino también de muestras anteriores de la respuesta.
Para un sistema RECURSIVO, lineal causal e invariante, la ecuación de diferencia sería

## Slide 66
SISTEMAS NO RECURSIVOS.
Su respuesta no depende de muestras anteriores de la respuesta, solo depende de las componentes del estímulo en ese instante y en instantes anteriores si en la ecuación.
Entonces la ecuación de un sistema NO RECURSIVO

## Slide 67
SISTEMAS RECURSIVOS.
SISTEMAS NO RECURSIVOS.

## Slide 68
SISTEMAS RECURSIVOS.
Datos: B0, B1…. A1, A2,…M, N y el número de las muestras nm
Se leen los valores de las muestras del fichero de entrada x(n), le puedo llamar x(i). Las ecuaciones se pueden escribir de la forma

## Slide 69
x(n)
+
Bo
x
T
+
B1
x
T
B2
X
T
BM
BM-1
T
-A1
x
T
-A2
x
T
-AM
x
-AM-1
x
T
-AN
x
-AN-1
x
x
x
x(n-1)
x(n-2)
x(n-M)
y(n-1)
y(n-2)
y(n-M)
y(n-N)
u(n)=B0x(n)+B1x(n-1)+B2x(n-2)+...
y(n)=u(n)-[A1y(n-1)+A2y(n-2)+…]

## Slide 70
x(n)
+
Bo
x
T
+
B1
x
T
B2
X
T
BM
BM-1
T
-A1
x
T
-A2
x
T
-AM
x
-AM-1
x
T
-AN
x
-AN-1
x
x
x
x(n-1)=0
x(n-2)=0
x(n-M)=0
y(n-1)=0
y(n-2)=0
y(n-M)=0
y(n-N)=0
x(0)=1
x(1)=2
x(2)=3
x(3)=4
.
.
x(n)=1
x(0)=1
u(n)=B01
y(0)=u(n)=B0

## Slide 71
x(n)
+
Bo
x
T
+
B1
x
T
B2
X
T
BM
BM-1
T
-A1
x
T
-A2
x
T
-AM
x
-AM-1
x
T
-AN
x
-AN-1
x
x
x
x(n-1)=1
x(n-2)=0
x(n-M)=0
y(n-1)=B0
y(n-2)=0
y(n-M)=0
y(n-N)=0
x(1)=2
u(n)=B02+B11
y(1)=u(n)-[A1B0]
x(0)=1
x(1)=2
x(2)=3
x(3)=4
.
.
x(n)=1

## Slide 72
x(n)
+
Bo
x
T
+
B1
x
T
B2
X
T
BM
BM-1
T
-A1
x
T
-A2
x
T
-AM
x
-AM-1
x
T
-AN
x
-AN-1
x
x
x
x(n-1)=2
x(n-2)=1
x(n-M)=0
y(n-1)=(B02+B11)-[A1B0]
y(n-2)=B0
y(n-M)=0
y(n-N)=0
x(2)=3
u(n)=B03+B12+B21
y(1)=u(n)-[A1(B02+B11-A1B0)+A2B0 ]
x(0)=1
x(1)=2
x(2)=3
x(3)=4
.
.
x(n)=1

## Slide 73
y(n)=[B0x(n)+B1x(n-1)+B2x(n-2)+...]-[A1y(n-1)+A2y(n-2)+…]
y(n)=[B0x(i) +B1x1+B2x2+...BMxM] -[A1y1+A2y2+…ANyN]
x1←0, x2←0, x3←0,…xM←0, y1←0, y2←0, y3←0,…yN←0
i=0
xM←x(M-1),…x3←x2, x2←x1, x1←x(i)
yN←y(N-1)…y3←y2, y2←y1, y1←y(i)
y(i)←B0*x(i)+B1*x1+B2*x2+... -A1*y1-A2*y2-…
i>nm
i ← i+1
NO
SI

## Slide 74
SISTEMAS RECURSIVOS OTRA FORMA.

## Slide 75
Esquema general de un filtro recursivo y principio de funcionamiento
X(n)
Y(n)
T
-A1
x
T
-A2
x
T
-AN
x
-AM-1
x
+
Bo
x
B1
x
B2
x
BM
x
+
n=-1 x(-1)= 0
u(n-2)=0
y(0)=0
u(n-1)=0
u(n-M)=0
u(n-N)=0
u(n)=0

## Slide 76
Esquema general de un filtro recursivo y principio de funcionamiento
X(n)
Y(n)
T
-A1
x
T
-A2
x
T
-AN
x
-AM-1
x
+
Bo
x
B1
x
B2
x
BM
x
+
x(0)=1
x(1)=2
x(2)=3
x(3)=4
.
.
x(n)=1
y(0)=B01
n=0 x(0)= 1
u(n-2)=0
u(n-1)=0
u(n-M)=0
u(n-N)=0
u(n)=1

## Slide 77
Esquema general de un filtro recursivo y principio de funcionamiento
X(n)
Y(n)
T
-A1
x
T
-A2
x
T
-AN
x
-AM-1
x
+
Bo
x
B1
x
B2
x
BM
x
+
x(0)=1
x(1)=2
x(2)=3
x(3)=4
.
.
x(n)=1
y(1)=B0(2-A1)+B1
n=1 x(1)= 2
u(n-2)=0
u(n-1)=1
u(n-M)=0
u(n-N)=0
u(n)=2-A11

## Slide 78
Esquema general de un filtro recursivo y principio de funcionamiento
X(n)
Y(n)
T
-A1
x
T
-A2
x
T
-AN
x
-AM-1
x
+
Bo
x
B1
x
B2
x
BM
x
+
x(0)=1
x(1)=2
x(2)=3
x(3)=4
.
.
x(n)=1
y(2)=B0u(n)+B1u(n-1)+B2
n=2 x(2)= 3
u(n-2)=1
u(n-1)=2-A11
u(n-M)=0
u(n-N)=0
u(n)=-A1(2-A11)-A21+3

## Slide 79
u←0,u2←0,u3←0,…uM←0, … uN←0
i=0
i>nm
i ← i+1
NO
SI
y(n)=B0u(n)+B1u(n-1)+B2u(n-2)+...Bmu(n-M)
u(n)= x(n)-A1u(n-1)-A2u(n-2)-…ANu(n-N)
y(i)=B0u+B1u1+B2u2+...BmuM
u= x(i)-A1u1-A2u2-…ANuN
u←x(i)-A1*u1-A2*u2-A2*u3+...
y(i)←B0*u+B1*u1+B2*u2+...
uN←u(N-1)… uM←u(M-1),… u3←u2, u2←u1, u1←u

## Slide 80
Respuesta al Impulso.
La respuesta al Impulso se representa por
Sistema

## Slide 81
En el ejemplo 1
a) Determine la respuesta al impulso
Determine la respuesta al paso unitario.
Propuesto
La respuesta al impulso del sistema, es la respuesta que se obtiene en el sistema cuando el estímulo es un impulso unitario

## Slide 83
En el ejemplo 2
a) Determine la respuesta al impulso
b) Determine la respuesta al paso unitario.
La respuesta al impulso del sistema, es la respuesta que se obtiene en el sistema cuando el estímulo es un impulso unitario

## Slide 85
Según la respuesta al impulso:
Si su respuesta al impulso tiene un número infinito de muestras distintas de cero, se conoce como de:
Respuesta Infinita al Impulso
IIR
Si su respuesta al impulso tiene un número finito de muestras distintas de cero, se conoce como de:
Respuesta Finita al Impulso
FIR

## Slide 86
Respuesta a Cualquier estímulo.
Ahora el estímulo es una secuencia x(n) cualquiera, en forma analítica será.

## Slide 87
Respuesta a Cualquier estímulo.

## Slide 88
La sumatoria convolución se define como:

## Slide 89
Interpretación gráfica para la sumatoria de convolución
Sustituyendo n por k
3
2
1
h(n)
n
1
x(n)
n
1
x(k)
k
3
2
1
h(k)
k

## Slide 90
Evaluando h(k) para k= n-k se obtiene
h(n-k)
k
3
2
1
-n

## Slide 91
Evaluando h(k) para k= n-k se obtiene
S h(n-k)x(k)=0
k
3
2
1
0
-n

## Slide 92
Evaluando h(k) para k= -1-k se obtiene
S h(n-k)x(k)=0
k
3
2
1
-1

## Slide 93
Evaluando h(k) para k= 0-k se obtiene
S h(n-k)x(k)=3
k
3
2
1
0

## Slide 94
Evaluando h(k) para k= 1-k se obtiene
S h(n-k)x(k)=6
k
3
2
1
1

## Slide 95
Evaluando h(k) para k= 2-k se obtiene
S h(n-k)x(k)=8
k
3
2
1
2
8

## Slide 96
Evaluando h(k) para k= 3-k se obtiene
S h(n-k)x(k)=9
k
3
2
1
3
9

## Slide 97
Evaluando h(k) para k= 4-k se obtiene
S h(n-k)x(k)=10
k
3
2
1
4

## Slide 98
Evaluando h(k) para k= 5-k se obtiene
S h(n-k)x(k)=7
k
3
2
1
5
7

## Slide 99
Evaluando h(k) para k= 6-k se obtiene
S h(n-k)x(k)=4
k
3
2
1
6
4
Continúen con las que faltan y hagan el gráfico total

## Slide 100
Ejemplo de convolución utilizando Matlab
%Convolución de dos vectores con Matlab
A=[1 2 0.2 -1 -2]
B=[-1 0.1 -0.1 1 -1]
C=conv(A,B)
Subplot 311;stem(0:length(A)-1,A,'.k')
title('Vector A')
Subplot 312;stem(0:length(B)-1,B,'.k')
title('Vector B')
subplot 313;stem(0:length(C)-1,C,'.k')
title('Convolución')

## Slide 101
Propiedades de los Sistemas LTI
y(n)=x(n) * h(n)=h(n) * x(n)
Si se conectan dos sistemas LTI en cascada, la respuesta al impulso del sistema total es
hT(n)=h1(n) * h2(n)
Si se conectan dos sistemas LTI en paralelo, la respuesta al impulso del sistema total es
hT(n)=h1(n)+h2(n)

## Slide 102
Ejemplo de sistema LTI muy usado,
media deslizante o media móvil.
La respuesta al impulso en este caso es:
Esto equivale a
y(n)= ∑ x(n-k)
M2
k=-M1
1
M1+M2+1
h(n)= ∑ δ(n-k)
M2
k=-M1
1
M1+M2+1
1
M1+M2+1
h(n)=
0 Resto
M1≤n≤M2

## Slide 103
Estabilidad en los Sistemas Discretos

## Slide 104
Estabilidad en sistemas discretos Lineales
Definición De Estabilidad:
Según el criterio de Lyapunov, un sistema o una red es estable si estando en estado de equilibrio(estado estable) se le aplica una perturbación, una vez que esta cesa, el sistema vuelve de nuevo a su estado de equilibrio con el transcurso del tiempo.

## Slide 105
Gráficamente

## Slide 106
Si se tiene la respuesta el impulso del sistema, es condición suficiente para que sea estable que
La sumatoria sea convergente

## Slide 107
Problema propuesto:
Hacer un programa en Matlab para implementar los diagrama de flujo de las diapositivas 73 y 79
Para M=N=2
Para M y N cualguiera

## Slide 108
Fin
Próxima Actividad
Sistemas y Señales Discretos en la frecuencia